## Slide 2: Installing software Arduino IDE

## Slide 5: กำเนิด Arudino
Arduino ถูกพัฒนาต่อยอดจาก โครงการ wiring ซึ่งเป็นโครงการโอเพ่นซอร์สจากซอฟแวร์ที่ชื่อว่า Processing ที่ MIT Media Lab พัฒนาใช้สำหรับงาน Interactive Art

## Slide 8: Open Source
ด้วยข้อดีซึ่งทำให้ arduino เป็นที่นิยมไปทั่วโลกคือ ทั้ง hardware และ Software เป็นแบบ Open Source หรือไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งแตกต่างจากบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ของบริษัทอื่นๆที่มีค่าลิขสิทธิ์ทาง hardware และ/หรือ
software

## Slide 9
จึงทำให้มีผู้ผลิตแผง arduino ซึ่งเรียกว่า complatible และแผงอุปกรณ์เสริมสำหรับ arduino เรียกว่า Extended Shield ออกมาจำนวนมาก และมีราคาถูก
arduino complatible board

## Slide 10
จึงทำให้มีผู้ผลิตแผง arduino ซึ่งเรียกว่า complatible และแผงอุปกรณ์เสริมสำหรับ arduino เรียกว่า Extended Shield ออกมาจำนวนมาก และมีราคาถูก

## Slide 11
Extended Shield

## Slide 12: Input-Output
Arduino บอร์ดแบ่งเป็น
Input (รับค่าสัญญาณ)
(Analog และ Digital)
Output (ส่งออกสัญญาณ)
(Analog และ Digital)
ไม่สามารถใช้ Digital 0 และ 1 ขณะที่ต่อสาย USB

## Slide 13
ระบบอนาลอกกับระบบดิจิตอล

## Slide 14: ดิจิตอล
ข้อมูล 0 และ 1 ซึ่งเมื่อเทียบเป็นแรงดันไฟฟ้าดังรูป

## Slide 15: บิท (bit)
หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด
จำนวนของเลขฐานสอง
ยกตัวอย่าง 00100 = 5 บิท
ในทางอิเล็กทรอนิกส์จะแทนด้วยแรงดันไฟฟ้า สูง-ต่ำ
8 บิท = 1 ไบท์ (byte)

## Slide 16: โทรเลข
ระบบโทรเลขผู้คิดคือ แซมมวล ฟินลี บรีซ มอร์ส โดยเมื่อกดคันเคาะที่สถานีส่ง ระบบจะส่งกระแสไปในสายไฟผ่านขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าที่เครื่องทำเสียงของสถานีรับ เส้นยาว (ขีด) กับเส้นสั้น (จุด) คือ รหัสสัญญาณโทรเลข ที่เรียกว่า "รหัสมอร์ส“ (Morse Code) กสท. ยกเลิกการให้บริการโทรเลขอย่างเป็นทางการ เมื่อ พ.ศ. 2551 รวมให้บริการ 133 ปี (พ.ศ. 2418-พ.ศ. 2551)

## Slide 17: เลขฐาน 10
เราใช้กันในชีวิตประจำวัน
เลข 0->9
เลขฐาน 2
เลข 0,1
103 102 101 100
1000 100 10 1
23 22 21 20
8 4 2 1

## Slide 19: ตัวเลขจากระบบดิจิตอลที่แปลเป็นอักษร

## Slide 20: ตัวเลขจากระบบดิจิตอลที่แปลเป็นสีและภาพ

## Slide 22: การบันทึกและแปลค่าของระบบ CD, DVD

## Slide 23: การบันทึกและแปลค่าของระบบ Hard disk

## Slide 24: การแปลงระหว่างเลขฐาน 2 และ ฐาน 10
1 1 0 1 1 2 (binary)
24+23+0+21+20
16+8+0+2+1 = 2710 (decimal)
1 0 1 1 0 1 0 1 2 (binary)
27+0+25+24+0+22+0+20
128+0+32+16+0+4+0+1 = 18110 (decimal)

## Slide 25: เลขฐาน 8
เลข 0,1,2,3,4,5,6,7
เลขฐาน 8 จำนวน 1 ตัว สามารถสร้างได้จากเลขฐาน 2 จำนวน 3 ตัว
83 82 81 80
512 64 8 1
Octal Digit 0 1 2 3 4 5 6 7
Binary Equivalent 000 001 010 011 100 101 110 111
100 111 0102 = (100) (111) (010)2 = 4 7 28

## Slide 26
เลขฐาน 16
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
เลขฐาน16 จำนวน 1 ตัวสามารถสร้างได้จากเลขฐาน 2 จำนวน 4 ตัว
163 162 161 160
4096 256 16 1
Hexadecimal Digit 0 1 2 3 4 5 6 7
Binary Equivalent 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111
Hexadecimal Digit 8 9 A B C D E F
Binary Equivalent 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
1011 0010 11112 = (1011) (0010) (1111)2 = B 2 F16

## Slide 27
ระบบอนาลอกกับระบบดิจิตอล

## Slide 28
ระบบอนาลอกกับระบบดิจิตอล
2 bit
3 bit
Analog to Digital Converter (ADC)
“นิยมเรียกตาม 3 คำแรกคือ เอทูดี”

## Slide 29: Output Digital
Digital 0 - 13

## Slide 33: Blink LED_BUILTIN=13
void setup()
{
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 35: Input Digital
Digital 0 -13

## Slide 38: DigitalReadSerial
int pushButton = 2;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(pushButton, INPUT);
}
void loop()
{
int buttonState = digitalRead(pushButton);
Serial.println(buttonState);
delay(1);
}

## Slide 41: ตัวอย่าง sensor module ที่มี output ให้เลือกใช้ทั้ง analog และ digital

## Slide 46: LDR_control_LED (Digital)
void setup()
{
pinMode(8,INPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
}
void loop() {
int ldr=digitalRead(8);
delay(300);
if(ldr==HIGH)
digitalWrite(9,HIGH);
else
digitalWrite(9,LOW);
}

## Slide 47: Input Analog
Analog 0-5

## Slide 50: AnalogReadSerial
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue);
delay(1);
}

## Slide 51
ระบบอนาลอกกับระบบดิจิตอล

## Slide 55: ReadAnalogVoltage
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
Serial.println(voltage);
}

## Slide 57: LDR_control_LED (Analog)
int sensorReading;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(9,OUTPUT);
}
void loop()
{
sensorReading=analogRead(0);
if (sensorReading<700)
{
digitalWrite(9,HIGH);
}
else digitalWrite(9,LOW);
Serial.println(sensorReading);
delay(100);
}

## Slide 59: Output Analog
PWM 3,5,6,9,10,11

## Slide 61: PWM (Pulse Width Modulation)

## Slide 63: AnalogInOutSerial
const int analogInPin = A0;
const int analogOutPin = 9;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
sensorValue = analogRead(analogInPin);
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
analogWrite(analogOutPin, outputValue);
Serial.print("sensor = " );
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\t output = ");
Serial.println(outputValue);
delay(2);
}

## Slide 65: One wire

## Slide 66: I2C

## Slide 67: SPI

## Slide 69: RTC (Real Time Clock)

## Slide 70: ถ้า library เป็นไฟล์ zip เพิ่ม library ดังรูป
https://www.arduinolibraries.info/libraries/ds1307-rtc
Download DS1307RTC Library ไปใส่ไว้ในส่วน library ของ Arduino

## Slide 71: ถ้า library เป็นไม่เป็นไฟล์ zip เพิ่ม library ไปยังโฟลเดอร์ libraries ดังรูป

## Slide 72
ตั้งนาฬิกา (โดยดึงเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ upload โปรแกรม)

## Slide 73
ตั้งนาฬิกา (กำหนดเวลาเอง)
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
void setup() {
setTime(15,0,0,25,12,2020); // hr,min,sec,day,month,yr
RTC.set(now());
}
void loop() {
}

## Slide 74
แสดงค่านาฬิกา

## Slide 77: ใช้ไฟเลี้ยง relay จากแผงวงจร
ใช้ไฟเลี้ยง relay
จากแหล่งจ่ายไฟภายนอก

## Slide 78: ก่อนต่อ relay

## Slide 79: หลังต่อ relay

## Slide 80: add
ทดสอบการตั้งเวลาโดยการปรับปรุง code จาก Examples/DS1307RTC/ReadTest
void setup() {
pinMode(6,OUTPUT);
digitalWrite(6,HIGH);
Serial.begin(9600);
while (!Serial) ; // wait for serial
delay(200);
Serial.println("DS1307RTC Read Test");
Serial.println("-------------------");
}

## Slide 81: add
void loop() {
…
if(tm.Hour==15 && tm.Minute == 00)
{
digitalWrite(6,LOW);
}
if(tm.Hour==15 && tm.Minute == 01)
{
digitalWrite(6,HIGH);
}
delay(1000);
}
void print2digits(int number) {
if (number >= 0 && number < 10) {
Serial.write('0');
}
Serial.print(number);
}