## Slide 4: ติดตั้ง core ESP32

## Slide 6
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

## Slide 11: Device Manager & Com Port

## Slide 12: ติดตั้ง Driver โดยเลือกตามระบบปฏิบัติการ windows 64 หรือ 32 bit

## Slide 13: ESP32
ESP32 คือ SoC (System on Chip) คือชิปที่รวมหน่วยประมวลผลและภาคสื่อสารไร้สายในวงจรเดียว โดยมีจุดเด่นคือมีทั้ง Wifi และ Bluetooth 4.0 BLE ผลิตโดย ESPRESSIF

## Slide 16: Input-Output
Input (รับค่าสัญญาณ)
(Analog และ Digital)
Output (ส่งออกสัญญาณ)
(Analog และ Digital)

## Slide 17
 | bit | channel
ADC | 12 | 15
DAC | 8 | 2
PWM | 13 | 25

## Slide 20: Output Digital
(D2)
(LED)

## Slide 22: Blink
void setup()
{
pinMode(2, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(2, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(2, LOW);
delay(1000);
}
เปลี่ยน

## Slide 23: การควบคุมเปิดปิดหลอดไฟ AC ด้วย Relay

## Slide 24: Input Digital

## Slide 25: LDR sensor module ที่มี output ให้เลือกใช้ทั้ง analog และ digital

## Slide 27: DigitalReadSerial
int pushButton = 4;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(pushButton, INPUT);
}
void loop()
{
int buttonState = digitalRead(pushButton);
Serial.println(buttonState);
delay(1);
}
เปลี่ยน

## Slide 29: Input Analog (ADC)

## Slide 31: AnalogReadSerial
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue);
delay(1);
}

## Slide 33: ReadAnalogVoltage
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (3.3 / 4095.0);
Serial.println(voltage);
}
เปลี่ยน
ESP32 มี ADC 12bits

## Slide 34: Output Analog (DAC)

## Slide 35: Fading
D25 = DAC0
VP = ADC0

## Slide 36: Fading
int ledPin = 25;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5)
{
dacWrite(ledPin, fadeValue);
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (3.3 / 4095);
Serial.println(voltage);
delay(50);
}
ESP32 มี DAC 8bits

## Slide 37
for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5)
{
dacWrite(ledPin, fadeValue);
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (3.3 / 4095);
Serial.println(voltage);
delay(50);
}
}

## Slide 38: การควบคุมและสร้างเสียงหรือสัญญาณด้วย DAC

## Slide 39: PWM (Pulse Width Modulation)

## Slide 40: PWM_Analog_Serial
D15 (PWM)
VP = ADC0

## Slide 41: PWM_Analog_Serial
void setup() {
ledcSetup(0, 50000, 13);
ledcAttachPin(15, 0);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 8191; fadeValue += 10)
{
ledcWrite(0, fadeValue);
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (3.3 / 4095);
Serial.println(voltage);
}
(timer, frequency, bit resolution)
(pin, timer)
ESP32 มี PWM 13bits

## Slide 42
for (int fadeValue = 8191 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 10)
{
ledcWrite(0, fadeValue);
int sensorValue = analogRead(A0);
float voltage = sensorValue * (3.3 / 4095);
Serial.println(voltage);
}
}

## Slide 43: การควบคุมมอเตอร์ DC ด้วย PWM

## Slide 44
DHT22 AM2302
sensor วัดอุณหภูมิและความชื้น

## Slide 45
DHT22
(D5)
(DHT11)

## Slide 46: เพิ่ม libraries DHT-sensor-library-master และ Adafruit_Sensor-master

## Slide 47
DHT22
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 5
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHT22 test!");
dht.begin();
}

## Slide 48
void loop() {
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");} else {
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
}
delay(200);
}